БАКИ  ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ

Баки подпиточной воды  предназначены для сбора, хранения и если необходимо подготовки подпиточной воды для подпитки паровых, водогрейных котлов и теплосетей. Баки подпиточной воды могут изготавливаться теплоизолированным или без теплоизоляции. Теплоизоляция баков подпиточной воды: плиты теплоизоляционные «Белтеп» УНИВЕРСАЛ или плиты теплоизоляционные ISOVER, кожух - из оцинкованного тонколистового металла.

Баки подпиточной воды могут быть как кубической формы, так и цилиндрической вертикальной либо горизонтальной формы.

Баки подпиточной воды имеют:

- все необходимые патрубки для присоединения трубопроводов;

- переливную трубу, воздушник, дренажный (сливной) патрубок

- опоры (подставку) для установки;

- люк-лаз для осмотра и ревизии бака изнутри;

- лестницу снаружи и при необходимости –внутри;

- указатель уровня (для визуального определения уровня воды в баке).

Баки подпиточной воды могут комплектоваться:

- шаровыми кранами;

- поплавковыми или кондуктометрическими датчиками уровня.

Внутренняя и наружная поверхность баков обрабатываются антикоррозионным составом.